# Text boxes

Apparel Logistic System

④乾燥装置投入口

製品は順次乾燥装置内に

送り込まれます

②製品のセット

仕上げ工程が済んだ製品を

投入装置にセットします

⑦トレー作業台

乾燥熱処理が終わった製品を圧縮パックするための

準備作業テーブルです

⑩圧縮機にセット

装置圧縮面に防湿フィルム

パックをセットしスイッチ

を押します

通常の仕上げ処理

物流コストの大幅な削減と品質・風合いを護る安心パック！

リテールショップのバックヤードのスペースも削減できます！

総発売元 ヤマトミシン販売株式会社

〒530-0047大阪市北区西天満4丁目5番12号

### TEL: 06-6364-3481 FAX: 06-6364-3485

東京営業所TEL: 03-3634-6281 岡山営業所TEL: 086-245-1991

製造元　石見機械株式会社

ハンガーコンテナ輸送のように付属品やタグが落ちたりする

心配もありません

航空便による

ＱＲ対応も！

輸送コストの削減！

カビや雑菌の繁殖がなく

汚れから大切な製品を護ります！

容積縮小により、物流倉庫の

大幅な保管スペースの削減

が図れます！

⑥乾燥装置排出口

所定時間が経過すると製品は自動的に排出されます

⑤保湿度1%未満

天然繊維の場合,通常100℃

30分で乾燥熱処理が終了

します

①乾燥装置

製品の水分を取り除き、

形状セットを行う装置です

③操作パネル

素材の特性に応じた乾燥

時間と温度を設定します

⑧パックの準備

まず、トレーの上に熱乾燥

処理した製品を置いて整理

します

⑨袋入れ作業

次に、製品に防湿フィルムを被せます。タグやラベルも同時に挿入できます

⑫圧縮パックの完成

製品の形状と風合いを

そのまま防湿パックに

閉じ込めます

⑪圧縮とシール

タイマー制御によって

適度な状態で圧縮パック

とシールを行います

⑭圧縮パックの開封 ⇒ 形状回復

パック開封後、天然繊維なら数十分間自然放置すると、空気中の水分を吸収し、パック時のシワが伸び製品の風合いや形状・形態は元通りに甦ります。

これにより、製品の再仕上げ作業が軽減されます！

⑬容積量が縮小！

製品や条件によっては1／3以下

まで容積量が小さくなります！